BALKONGELÄNDERSYSTEM

# Balkongeländersystem

als eine Aluminium-Konstruktion, ausgelegt nach den Lastannahmen der DIN 1055, mit Brüstungselementen aus Aluminium-Verbundplatten, die den ETB-Richtlinien und der Baustoffklasse B1 gem. DIN 4102, Teil 4 entsprechen.

## Die Geländerhöhe beträgt entsprechend der Landes-Bauordnung an der niedrigsten Stelle des fertigen Belages 900 mm bzw. 1.100 mm (dann mit Zwischengurt 15/25 zwischen Brüstungselement und Handlauf.)

## Die Geländer-Konstruktion besteht im wesentlichen aus folgenden Teilen :

1.1		Geländerstützen

aus Aluminium Rechteckrohr 50/30/S, Außenradius 5 mm, von außen in ihrer ganzen Länge sichtbar.

Die Befestigung der Geländerstützen erfolgt stirnseitig an der Kragplatte mit Hinterschnittankern und oben durch Vernieten mit dem Handlauf.

Der maximale Stützenabstand beträgt 1250 mm.

1.2		Handlauf

aus Aluminium-Strangpreß-Profil, oberseitig mit leichtem Gefälle nach außen zur Wasserabweisung.

Die Befestigung des Handlaufes erfolgt durch Vernieten mit den Stützen und durch Verankerung im Mauerwerk, je nach statischen Erfordernissen und baulichen Gegebenheiten.

1.3		Brüstungselement

aus Aluminium-Verbundplatte, die aus zwei, auf einen Polystyrol-(Styropor)-Hartschaumkern geklebten Aluminiumblechen und einer umlaufenden Einfassung aus Aluminium-Strangpreß-Profilen besteht. Der verwendete Klebstoff ist lösungsmittelfrei. Die Standard-Farbbeschichtung ist innen weiß (RAL 9016) und außen wahlweise nach RAL.

Das Brüstungselement wird unten mit der Stütze an der Kragplatte verankert und oben mit einer Zylinderschraube M6 durch das Rahmenprofil an der Geländerstütze befestigt.

Alle Leichtmetallteile

sind EV 1 eloxiert oder auf Wunsch in allen Farbtönen nach RAL lieferbar.

Alle Verbindungsteile

sind aus Edelstahl bzw. Aluminium (Blindniete)

_____________lfdm	à	________ € = ________________ €

Erzeugnis:	alupor		Balkongeländersystem   200

oder gleichwertig

vom Bieter  angebotenes System: ..................................

(Nachweis der Gleichwertigkeit dem Angebot als Anlage beilegen)