## BALKONGELÄNDERSYSTEM

# Balkongeländersystem

als eine Aluminium-Konstruktion, ausgelegt nach den Lastannahmen der DIN 1055, mit Brüstungselementen aus Aluminium-Verbundplatten, die den ETB-Richtlinien und der Baustoffklasse B1 gem. DIN 4102, Teil 4 entsprechen.

Die Geländerhöhe beträgt entsprechend der Landes-Bauordnung an der niedrigsten Stelle des fertigen Belages 900 mm bzw. 1.100 mm, mit Zwischengurt-Profil 15/25 zwischen Brüstungselement und Handlauf.

Die Geländer-Konstruktion besteht im wesentlichen aus folgenden Teilen :

1.1		Geländerstützen

aus Aluminium-Rechteckrohr, Biegung Radius = 150 mm, 50/30/L oder 50/30/M (je nach statischen Erfordernissen), Außenradius 5 mm. Oberhalb des Brüstungselementes sind die Stützen S-förmig nach innen geschwungen.

Die Befestigung der Geländerstützen erfolgt unterseitig an der Kragplatte mit Hinterschnittankern oder mit Durchsteckankern und oben durch Vernietung mit dem Handlauf.

Der maximale Stützenabstand beträgt 1.250mm.

1.2		Handlauf

aus Aluminium–Strangpreß–Profil, oberseitig mit leichtem Gefälle nach außen zur Wasserabweisung.

#### Die Befestigung des Handlaufes erfolgt durch Vernieten mit den Stützen und durch Verankerung im Mauerwerk, je nach statischen Erfordernissen und bau-lichen Gegebenheiten.

1.3		Brüstungselement

aus Aluminium-Verbundplatte, die aus zwei auf einen Polystyrol-(Styropor)-Hartschaumkern geklebten Aluminiumblechen und einer umlaufenden Einfassung aus Aluminiumprofilen besteht. Der verwendete Klebstoff ist lösungsmittelfrei. Die Standard-Farbbeschichtung ist innen weiß RAL 9016 und außen wahlweise nach RAL.

Die Verbundplatte wird unten von an die Geländerstützen genieteten U-Profilen gehalten und oben mit je einer Gewindestange M6 und Distanzrohr 25/25 ebenfalls an jeder Geländerstütze befestigt.

Alle Leichtmetallteile

sind EV 1 eloxiert oder auf Wunsch in allen Farbtönen nach RAL lieferbar.

##### Alle Verbindungsteile

sind aus Edelstahl bzw. Aluminium (Blindniete).

_____________lfdm	à	________ € = ________________ €

Erzeugnis:	alupor	Balkongeländersystem   400 S

oder gleichwertig

vom Bieter  angebotenes System: ...........................................

(Nachweis der Gleichwertigkeit dem Angebot als Anlage beilegen)