LOGGIAGELÄNDERSYSTEM

# Loggiageländersystem

als eine Aluminium-Konstruktion, ausgelegt nach den Lastannahmen der DIN 1055, mit Brüstungselementen aus Aluminium-Verbundplatten, die den ETB-Richtlinien und der Baustoffklasse B1 gem. DIN 4102, Teil 4 entsprechen. Das Geländersystem ist speziell für Loggien mit einer Länge bis zu 3,6 m  entwickelt worden. Vertikalkräfte werden direkt in die seitlichen Schaftwände und durch Auflagerwinkel in die Kragplatte eingeleitet.

Die Geländerhöhe beträgt entsprechend der Landes-Bauordnung an der niedrigsten Stelle des fertigen Belages 900 mm bzw. 1.100 mm (dann mit Zwischengurtprofil 15/25 zwischen Brüstungselement und Handlauf.)

Die Geländer-Konstruktion besteht im wesentlichen aus folgenden Teilen :

  - Geländerstützen

aus Aluminium-Rechteckrohren 50/30/S, mit Außenradien r = 5mm. Sie werden mit dem Handlauf und dem Untergurt vernietet.

Die unteren Enden der Geländerstützen werden mit Kunststoff-Endkappen verschlossen.

Der maximale Stützenabstand beträgt 1.250 mm.

1.2		Handlauf und Untergurt

aus Aluminium-Strangpreß-Profilen. Beide Profile werden über je zwei zum System gehörende Wandbefestigungen an den Schaftwänden verankert.

1.3		Brüstungselement

aus Aluminium-Verbundplatte, die aus zwei auf einen Polystyrol-(Styropor)-Hartschaumkern geklebten Aluminiumblechen und einer umlaufenden Einfassung aus Aluminium-Strangpreß-Profilen besteht. Der verwendete Klebstoff ist lösungsmittelfrei. Die Standard-Farbbeschichtung ist innen weiß (RAL 9016) und außen wahlweise nach RAL.

Das Brüstungselement wird mit Schrauben M6 und Hutmuttern durch das Rahmenprofil an den Geländerstützen befestigt.

Alle Leichtmetallteile

sind EV 1 eloxiert oder auf Wunsch in allen Farbtönen nach RAL lieferbar.

Alle Verbindungsteile

sind aus Edelstahl bzw. Aluminium (Blindniete)

_____________ lfdm	à	________ € = ________________ €

Erzeugnis:	alupor	Loggiengeländersystem   500

oder gleichwertig

vom Bieter  angebotenes System: ...........................................

(Nachweis der Gleichwertigkeit dem Angebot als Anlage beilegen)