Name:...................................................................

..............................................................................

Straße:.........................................  Ort....................................        Tel.: ..............................

Projekt:  ...............................................................

Gewerk: Metallbau- und Schlosserarbeiten

___________________________________________________________________________

Menge		Einheit		E-Preis			G-Preis

__________________________________________________________________________________________

Titel T 1		FERTIG-BALKONE AUS ALUMINIUM

VORBEMERKUNGEN für Einzelbalkonanlagen und Doppelbalkonanlagen

Der Ausschreibung liegt das System von alupor Fertigbalkone zugrunde.

Es werden insgesamt ....... Einzelanlagen zu je ....... Etagen und

....... Doppelanlagen zu je ....... Etagen ausgeschrieben.

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Verhältnissen auf der

Baustelle zu überzeugen.

Kosten für Aufmaßerstellung, Erstellung objektbezogener Nachweise, Baustelleneinrichtung

und erforderlicher  technischer Hilfsmittel sind Bestandteil der Angebotspreise.

Nachforderungen aus Unkenntnis des Bauwerkes werden grundsätzlich nicht anerkannt !

.................................................................................................................................

Datum			Stempel				   Unterschrift

Pos.

alupor Einzelbalkon-Anlage, ........-geschossig gearbeitet, rechteckige/sechseckige Form

auf 4 Stützen aus stranggepreßten profilierten Aluminium-Quadratrohr-Profilen,

die Gründung der Stützen erfolgt auf vorgerichteten Fundamenten.

Balkon-Oberboden als  Betonwerksteinplatten, Farbe hellgrau,

Abmessungen 40 x 40 x 4 cm, vergütete Oberfläche, Kanten allseitig gefast,

Ober- und Unterseite plangeschliffen, lose verlegt auf trittschalldämmenden 	 	 Auflagern, mit unterseitiger Aluminiumverkleidung und innenliegender 	 Rinnenentwässerung.

Balkongeländer aus Aluminium, bestehend aus: asymmetrischem Handlauf- und Geländerpfosten als Rechteckprofile. Die Befestigung erfolgt von oben auf dem umlaufendem Rahmenprofil der Balkonkonstruktion. Das Rahmenprofil bleibt sichtbar.

Brüstungselemente aus: 	o alupor Brüstungsplatten umlaufend in 							    Aluprofilrahmen geführt. Alle sichtbaren Metallteile 					    eloxiert EV 1/farbbeschichtet nach RAL. Brüstungsplatten 				    farbbeschichtet innen weiß RAL 9016, außen nach 					    Wahl des Auftraggebers.

- 2 -

Name:...................................................................

..............................................................................

Straße:.........................................  Ort....................................        Tel.: ..............................

Projekt:  ...............................................................

Gewerk: Metallbau- und Schlosserarbeiten

___________________________________________________________________________

Menge		Einheit		E-Preis			G-Preis

__________________________________________________________________________________________

o Trespa B 1 Meteon laut Farbpalette, umlaufend in 					    Aluprofilrahmen mit Gummieinfassung geführt

Alle sichtbaren Metallteile eloxiert EV 1/farbbeschichtet

nach RAL.

o Acrylglas klar/braun , umlaufend in Aluprofilrahmen

mit Gummieinfassung geführt.

Alle sichtbaren Metallteile eloxiert EV 1/farbbeschichtet

nach RAL.

o Lochblechplatten farbbeschichtet nach RAL ...........,

umlaufend in Alurahmenprofil mit Gummidichtung

geführt.

Alle sichtbaren Metallteile eloxiert EV 1/farbbeschichtet

nach RAL.

Geländerhöhe: ca. 900 mm

Alle Verbindungselemente in Edelstahl,

Grundriß, Abmessungen: ......... m x ............. m

Alle Aluminiumprofile eloxiert EV 1/farbbeschichtet nach RAL.

Entwässerung Balkone, Regenrohrsystem geführt bis OK Fußboden.

Die Einbindung erfolgt bauseits nach Festlegung des Aufraggebers.

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage.

..........		Stück		...............		...............

Pos     ) Alternativposition:

BALKODUR Balkonbodenplatte aus zementgebundener

Holzspanplatte mit gezielter Wasserabführung durch

Konstruktionsgefälle, umlaufender Aufkantung und stirnseitiger

Balkonentwässerung mit  vorgesetzter Entwässerungsrinne.

Farbbeschichtung der Balkodur Balkonbodenplatte aus hochwertigem,

umweltfreundlichem Reaktionsharz an den Seiten und an der Unter-

und Oberseite in der Standartfarbe Granit hell  o  Granit dunkel	  o  Diorit  o

..........		Stück		...............	nur E-Preis

- 3 -	        Übertrag  DM  ................

Name:...................................................................

..............................................................................

Straße:.........................................  Ort....................................        Tel.: ..............................

Projekt:  ...............................................................

Gewerk: Metallbau- und Schlosserarbeiten

___________________________________________________________________________

Menge		Einheit		E-Preis			G-Preis

__________________________________________________________________________________________

Übertrag  DM  ................

Pos

Balkonüberdach für Einzelbalkonanlage als Pultdach

aus leichter Aluminium-Unterkonstruktion mit vorgesetzter Entwässerungsrinne.

Befestigung auf den  4 Aluminiumstützen.

Dachfläche aus Polycarbonat-Doppelstegplatten, transparent

Die Entwässerung eingebunden in das Regenrohrsystem ist

Bestandteil des Angebotspreises.

Alle sichtbaren Metallteile eloxiert EV1/ farbbeschichtet nach RAL.

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage.

..........		Stück		...............		...............

Pos

Sicht- und Windschutzelement für Einzelbalkonanlage

bestehend aus: Acryl-Strukturglas 6 mm, transparent,

umlaufend in eloxierten EV 1/farbbeschichteten nach RAL

Alu-Formprofil und Gummikeder eingefaßt,

auf allen seitlichen Brüstungsplatten aufgesetzt.

Abmessungen: ca. B x H = 1450 mm x 980 mm,

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage.

..........		Stück		...............		...............

Pos

alupor Doppelbalkon-Anlage, ........-geschossig gearbeitet, rechteckige/sechseckige Form auf 8 Stützen aus stranggepreßten Aluminium-Form-Profilen,

Doppel-T-Profil Ausführung in der Ansicht,

die Gründung der Stützen erfolgt auf vorhandenen Fundamenten.

Balkon-Oberboden als  Betonwerksteinplatten, Farbe hellgrau,

Abmessungen: 40 x 40 x 4 cm, vergütete Oberfläche, Kanten allseitig gefast,

Ober- und Unterseite plangeschliffen, lose verlegt auf trittschalldämmenden 	 	 Auflagern, mit unterseitiger Aluminium-Kastenverkleidung und stirnseitiger 	 Rinnenentwässerung.

Übertrag  DM  ................

- 4 -

Name:...................................................................

..............................................................................

Straße:.........................................  Ort....................................        Tel.: ..............................

Projekt:  ...............................................................

Gewerk: Metallbau- und Schlosserarbeiten

___________________________________________________________________________

Menge		Einheit		E-Preis			G-Preis

__________________________________________________________________________________________

Übertrag  DM  ................

Balkongeländer aus Aluminium, bestehend aus: Handlauf- und Geländerpfosten

als Rechteckprofile, offene Form-Profil-Ausführung in der Ansicht. Die Befestigung

erfolgt an den Längs- und Querträgern der Balkonkonstruktion. Die seitlichen

Querträger und der vordere Längsträger bleiben sichtbar.

Brüstungselemente aus: 	o alupor Brüstungsplatten umlaufend in 							    Aluprofilrahmen geführt. Alle sichtbaren Metallteile 					    farbbeschichtet nach RAL ............. Brüstungsplatten 					    farbbeschichtet innen weiß RAL 9016, außen nach 					    Wahl des Auftraggebers.

o Trespa B 1 Meteon laut Farbpalette, umlaufend in 					    Aluprofilrahmen mit Gummieinfassung geführt

o Acrylglas klar/braun , umlaufend in Aluprofilrahmen

mit Gummieinfassung geführt

o Lochblechplatten farbbeschichtet nach RAL ...........,

umlaufend in Alurahmenprofil mit Gummidichtung

geführt

Im Preis enthalten, sind je Doppelbalkon eine Balkontrennwand aus alupor-Sandwich-Element umlaufend in Alu-Formprofil eingefaßte H= 1,80 m,

Grundriß, Abmessungen: ......... m x ............. m je Einzelbalkonplatte

Alle Aluminiumprofile farbbeschichtet nach RAL ..................

Entwässerung Balkone, Regenrohrsystem geführt bis OK Fußboden.

Die Einbindung erfolgt bauseits nach Festlegung des Aufraggebers.

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage

..........		Stück		...............		...............

Pos      Alternativposition:

BALKODUR Balkonbodenplatte aus zementgebundener

Holzspanplatte mit gezielter Wasserabführung durch

Konstruktionsgefälle, umlaufender Aufkantung und innenliegender

Balkonentwässerung mit  vorgesetzter Entwässerungsrinne.

Farbbeschichtung der Balkodur Balkonbodenplatte aus hochwertigen,

umweltfreundlichen Reaktionsharz an den Seiten und an der Unter-

und Oberseite in der Standartfarbe Granit hell  o  Granit dunkel  o  Diorit  o

..........		Stück		...............	nur E-Preis

- 5 -			        Übertrag  DM  ................

Name:...................................................................

..............................................................................

Straße:.........................................  Ort....................................        Tel.: ..............................

Projekt:  ...............................................................

Gewerk: Metallbau- und Schlosserarbeiten

___________________________________________________________________________

Menge		Einheit		E-Preis			G-Preis

__________________________________________________________________________________________

Übertrag  DM  ................

Pos

Balkonüberdach für Doppelbalkonanlage als Pultdach

aus leichter Aluminium-Unterkonstruktion mit vorgesetzter Entwässerungsrinne.

Befestigung auf den 8 Aluminiumstützen.

Dachfläche aus Polycarbonat-Doppelstegplatten, transparent.

Die Entwässerung eingebunden in das Regenrohrsystem ist

Bestandteil des Angebotspreises.

Alle sichtbaren Metallteile eloxiert EV1/ farbbeschichtet nach RAL.

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage

..........		Stück		...............		...............

Pos

Sicht- und Windschutzelement für Doppelbalkonanlage

bestehend aus: Acryl-Srukturglas 6 mm, transparent,

umlaufend in farbbeschichteten Alu-Formprofil

und Gummikeder eingefaßt, auf allen seitlichen Brüstungsplatten aufgesetzt.

Abmessung: B x H =  1450 mm x 980 mm,

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage

.

..........		Stück		...............		...............

Pos

Blumenkastenhalter, Aluminium, eloxiert EV1/ farbbeschichtet nach RAL.

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage

..........		Paar  		...............		...............

Pos

Blumenkästen, Kunststoff weiß, Länge: 100 cm

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage.

..........		Stück		...............		...............

Pos

Abbruch und Entsorgung der vorhandenen

Balkone und Geländer einschließlich

Sicherung der Balkontüren

..........		Stück		................		................

- 6 -		Übertrag  DM  ................

Name:...................................................................

..............................................................................

Straße:.........................................  Ort....................................        Tel.: ..............................

Projekt:  ...............................................................

Gewerk: Metallbau- und Schlosserarbeiten

___________________________________________________________________________

Menge		Einheit		E-Preis			G-Preis

__________________________________________________________________________________________

Übertrag  DM  ...............

Pos

Streifenfundament im rechteckigen Querschnitt

frostfrei gründen  inkl. Bewehrung, Erdarbeiten

und Entsorgung des Aushubmaterials.

Abmessungen: nach statischen Erfordernissen

...........		Stück		...............		...............

_________

Summe Titel T1	VORSTELLBALKONE

========

- 7 -

Name:...................................................................

..............................................................................

Straße:.........................................  Ort....................................        Tel.: ..............................

Projekt:  ...............................................................

Gewerk: Metallbau- und Schlosserarbeiten

___________________________________________________________________________

Menge		Einheit		E-Preis			G-Preis

__________________________________________________________________________________________