Titel T 1		FERTIG-BALKONE AUS ALUMINIUM

VORBEMERKUNGEN für Einzelbalkonanlagen und Doppelbalkonanlagen

Der Ausschreibung liegt das System von alupor Fertigbalkone zugrunde. Es werden insgesamt ....... Einzelanlagen zu je ....... Etagen und ....... Doppelanlagen zu je ....... Etagen ausgeschrieben. Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Verhältnissen auf der Baustelle zu überzeugen. Kosten für Aufmaßerstellung, Erstellung objektbezogener Nachweise, Baustelleneinrichtung und erforderlicher  technischer Hilfsmittel sind Bestandteil der Angebotspreise.

Nachforderungen aus Unkenntnis des Bauwerkes werden grundsätzlich nicht anerkannt !

.................................................................................................................................

Datum			Stempel				   Unterschrift

Pos.

alupor Einzelbalkon-Anlage, ........-geschossig gearbeitet,

rechteckige/sechseckige Form

auf 4 Stützen aus stranggepreßten Aluminium-Form-Profilen, Doppel-T-Profil Ausführung  in der Ansicht, die Gründung der Stützen erfolgt auf vorgerichteten Fundamenten.

Balkonboden aus Stahlbetonplatte,

Platte zwischen den Stützen angeordnet, aus sauber geschaltem Beton der Betongüte B 35, wasserundurchlässig, mit umlaufender Aufkantung und innenliegender Entwässerung. Trittfläche und Aufkantung in Sichtbeton, Farbe grau, Unteransicht und Stirnseiten in glatter Oberfläche ohne Farbanstrich

Balkongeländer aus Aluminium für Stahlbetonplatte,

bestehend aus: Handlauf- und Geländerpfosten als Rechteckprofile, offene Form-Profil-Ausführung in der Ansicht. Die Befestigung der Geländer-Grund-Konstruktion erfolgt  stirnseitig an der Stahlbetonplatte. Die Stirnansicht bleibt sichtbar.

Brüstungselemente aus:

o alupor Brüstungsplatten umlaufend in Aluprofilrahmen geführt. Alle sichtbaren Metallteile 	eloxiert EV 1/farbbeschichtet nach RAL. Brüstungsplatten farbbeschichtet innen weiß RAL 9016, außen nach Wahl des Auftraggebers.

o Trespa B 1 Meteon laut Farbpalette, umlaufend in Aluprofilrahmen mit Gummieinfassung geführt. Alle sichtbaren Metallteile eloxiert EV 1/farbbeschichtet nach RAL.

o Acrylglas klar/braun , umlaufend in Aluprofilrahmen mit Gummieinfassung geführt. Alle sichtbaren Metallteile eloxiert EV 1/farbbeschichtet  nach RAL.

o Lochblechplatten farbbeschichtet nach RAL    umlaufend in Alurahmenprofil mit Gummidichtung geführt. Alle sichtbaren Metallteile eloxiert EV 1/farbbeschichtet nach RAL.

Geländerhöhe: ca. 900 mm

Alle Verbindungselemente in Edelstahl,

# Grundriß, Abmessungen: ......... m x ............. m

Alle Aluminiumprofile eloxiert EV 1/farbbeschichtet nach RAL.

Entwässerung Balkone, Regenrohrsystem geführt bis OK Fußboden. Die Einbindung erfolgt bauseits nach Festlegung des Aufraggebers.

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage.

..........		Stück		...............		...............

Pos     ) Alternativposition:

BALKODUR Balkonbodenplatte aus zementgebundener Holzspanplatte mit gezielter Wasserabführung durch Konstruktionsgefälle, umlaufender Aufkantung und stirnseitiger Balkonentwässerung mit  vorgesetzter Entwässerungsrinne. Farbbeschichtung der Balkodur Balkonbodenplatte aus hochwertigem, umweltfreundlichem Reaktionsharz an den Seiten und an der Unter-und Oberseite in der Standartfarbe Granit hell  o  Granit dunkel	  o  Diorit  o

..........		Stück		...............	nur E-Preis

Übertrag  €  ...............

Übertrag  €  ................

Pos

Balkonüberdach für Einzelbalkonanlage als Pultdach aus leichter Aluminium-Unterkonstruktion mit vorgesetzter Entwässerungsrinne. Befestigung auf den  4 Aluminiumstützen. Dachfläche aus Polycarbonat-Doppelstegplatten, transparent. Die Entwässerung eingebunden in das Regenrohrsystem ist Bestandteil des Angebotspreises. Alle sichtbaren Metallteile eloxiert EV1/ farbbeschichtet nach RAL.

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage.

..........		Stück		...............		...............

Pos

Sicht- und Windschutzelement für Einzelbalkonanlage bestehend aus: Acryl-Strukturglas 6 mm, transparent, umlaufend in eloxierten EV 1/farbbeschichteten nach RAL Alu-Formprofil und Gummikeder eingefaßt, auf allen seitlichen Brüstungsplatten aufgesetzt.

Abmessungen: ca. B x H = 1450 mm x 980 mm,

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage.

..........		Stück		...............		...............

Pos

alupor Doppelbalkon-Anlage, ........-geschossig gearbeitet, rechteckige/sechseckige Form auf 8 Stützen aus stranggepreßten Aluminium-Form-Profilen, Doppel-T-Profil Ausführung in der Ansicht, die Gründung der Stützen erfolgt auf vorhandenen Fundamenten.

Balkonboden aus Stahlbetonplatte,

Platte zwischen den Stützen angeordnet, aus sauber geschaltem Beton der Betongüte B 35, wasserundurchlässig, mit umlaufender Aufkantung und innenliegender Entwässerung. Trittfläche und Aufkantung in Sichtbeton, Farbe grau, Unteransicht und Stirnseiten in glatter Oberfläche ohne Farbanstrich

Balkongeländer aus Aluminium für Stahlbetonplatte,

bestehend aus: Handlauf- und Geländerpfosten als Rechteckprofile, offene Form-Profil-Ausführung in der Ansicht. Die Befestigung der Geländer-Grund-Konstruktion erfolgt  stirnseitig an der Stahlbetonplatte. Die Stirnansicht bleibt sichtbar.

Brüstungselemente aus:

Übertrag  €  ................

Übertrag  €  ................

Brüstungselemente aus:

o alupor Brüstungsplatten umlaufend in Aluprofilrahmen geführt. Alle sichtbaren Metallteile 	eloxiert EV 1/farbbeschichtet nach RAL. Brüstungsplatten farbbeschichtet innen weiß RAL 9016, außen nach Wahl des Auftraggebers.

o Trespa B 1 Meteon laut Farbpalette, umlaufend in Aluprofilrahmen mit Gummieinfassung geführt. Alle sichtbaren Metallteile eloxiert EV 1/farbbeschichtet nach RAL.

o Acrylglas klar/braun , umlaufend in Aluprofilrahmen mit Gummieinfassung geführt. Alle sichtbaren Metallteile eloxiert EV 1/farbbeschichtet  nach RAL.

o Lochblechplatten farbbeschichtet nach RAL    umlaufend in Alurahmenprofil mit Gummidichtung geführt. Alle sichtbaren Metallteile eloxiert EV 1/farbbeschichtet nach RAL.

Im Preis enthalten, sind je Doppelbalkon eine Balkontrennwand aus alupor-Sandwich-Element umlaufend in Alu-Formprofil eingefaßte H= 1,80 m, Grundriß, Abmessungen: ......... m x ............. m je Einzelbalkonplatte Alle Aluminiumprofile farbbeschichtet nach RAL ..................

Entwässerung Balkone, Regenrohrsystem geführt bis OK Fußboden. Die Einbindung erfolgt bauseits nach Festlegung des Aufraggebers.

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage

..........		Stück		...............		...............

Pos      Alternativposition:

BALKODUR Balkonbodenplatte aus zementgebundener Holzspanplatte mit gezielter Wasserabführung durch Konstruktionsgefälle, umlaufender Aufkantung und innenliegender Balkonentwässerung mit  vorgesetzter Entwässerungsrinne. Farbbeschichtung der Balkodur Balkonbodenplatte aus hochwertigen, umweltfreundlichen Reaktionsharz an den Seiten und an der Unter- und Oberseite in der Standartfarbe Granit hell  o  Granit dunkel  o  Diorit  o

..........		Stück		...............	nur E-Preis

Übertrag  €  ................

Übertrag  €  ................

Pos

Balkonüberdach für Doppelbalkonanlage als Pultdach aus leichter Aluminium-Unterkonstruktion mit vorgesetzter Entwässerungsrinne. Befestigung auf den 8 Aluminiumstützen. Dachfläche aus Polycarbonat Doppelstegplatten, transparent. Die Entwässerung eingebunden in das Regenrohrsystem ist Bestandteil des Angebotspreises.

Alle sichtbaren Metallteile eloxiert EV1/ farbbeschichtet nach RAL.

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage

..........		Stück		...............		...............

Pos

Sicht- und Windschutzelement für Doppelbalkonanlage

bestehend aus: Acryl-Srukturglas 6 mm, transparent, umlaufend in farbbeschichteten Alu-Formprofil und Gummikeder eingefaßt, auf allen seitlichen Brüstungsplatten aufgesetzt.

Abmessung: B x H =  1450 mm x 980 mm,

Fertigung, Lieferung und/ohne Montage

..........		Stück		...............		...............

Pos.

Streifenfundament

im rechteckigen Querschnitt frostfrei gründen inkl. Bewehrung, Erdarbeiten und Entsorgung des Aushubmaterials. Abmessungen: nach statischen Erfordernissen.

Fertigung, Lieferung und / ohne Montage:

..........		Stück		...............		...............

Pos.

Demontage und Entsorgung

der vorhandenen Balkone.

..........		Stück		...............		...............

Pos.

Blumenkasten „Elba“

Kunststoff weiss, Länge: 80 cm

..........		Stück		...............		...............

Pos.

Blumenkastenhalter für „Elba“

Aluminium, farbbeschichtet RAL 9016, Traglast 11 kg / Stück. Inkl. Montage

..........		Paar		...............		...............

Übertrag  €  ................

Übertrag  €  ................

Pos.

#### Blumenkastenwanne „Rhodos“

Allseitig geschlossene Blumenkastenwanne aus Aluminium farbbeschichtet RAL 9016, mit passendem Halteprofil. Befestigung zwischen den Geländerstützen. L = 850 mm, inkl. Montage (für Blumenkasten „Elba“)

..........		Stück		...............		...............

_________

Summe Titel T1     FERTIGBALKONE

_________

16 % Mehrwertsteuer

_________

## Summe

========

- 7 -