LOGGIAGELÄNDERSYSTEM

# Loggiageländersystem

als eine Aluminium-Konstruktion, ausgelegt nach den Lastannahmen der DIN 1055, mit Brüstungselementen aus Aluminium-Verbundplatten, die den ETB-Richtlinien und der Baustoffklasse B1 gem. DIN 4102, Teil 4 entsprechen. Das Geländersystem ist speziell für Loggien mit einer Länge bis zu 3,6 m entwickelt worden, wird an den seitlichen Schaftwänden verankert und sorgt durch eine entsprechende Systemmodifizierung für eine Vergrößerung der Kragplatte.

Die Geländerhöhe beträgt entsprechend der Landes-Bauordnung an der niedrigsten Stelle des fertigen Belages 900 mm bzw. 1.100 mm. (dann mit Zwischengurtprofil 15/25 zwischen Brüstungselement und Handlauf)

Die Geländer-Konstruktion besteht im wesentlichen aus folgenden Teilen :

1.1 		Geländerstützen

aus Aluminium-Rechteckrohren 50/30/S, mit Außenradien r = 5mm. Sie werden mit dem Handlauf und dem Untergurt vernietet.

Der maximale Stützenabstand beträgt 1.250 mm

  - Handlauf

aus Aluminium-Strangpreß-Profil wird über zwei zum System gehörende Wandbefestigungen an den Schaftwänden verankert.

1.3		Untergurt

aus Aluminiumrechteckrohr 100 / 50 das über zwei zum System gehörenden Wandbefestigungen an der Schaftwand verankert und stirnseitig von zwei an der Kragplatte (ab Kragplattendicke von 140 mm) verdübelten Winkeln abgestützt wird.

1.4		Brüstungselement

aus Aluminium-Verbundplatte, die aus zwei auf einen Polystyrol-(Styropor)-Hartschaumkern geklebten Aluminiumblechen und einer umlaufenden Einfassung aus Aluminium-Strangpreß-Profilen besteht. Der verwendete Klebstoff ist lösungsmittelfrei. Die Standard-Farbbeschichtung ist innen weiß RAL 9016 und außen wahlweise nach RAL.

Das Brüstungselement wird mit Schrauben M6 und Hutmuttern durch das Rahmenprofil von außen an den Geländerstützen befestigt.

Alle Leichtmetallteile

sind EV 1 eloxiert oder auf Wunsch in allen Farbtönen nach RAL lieferbar.

Alle Verbindungsteile

sind aus Edelstahl bzw. Aluminium (Blindniete)

_____________ lfdm	à	________ € = ________________ €

Erzeugnis:	alupor	Loggiengeländersystem   500 V

oder gleichwertig

vom Bieter  angebotenes System: ..................................

(Nachweis der Gleichwertigkeit dem Angebot als Anlage beilegen)