LOGGIAGELÄNDERSYSTEM

# Loggiageländersystem

als eine wartungsfreie Aluminium-Konstruktion, ausgelegt nach den Lastannahmen der DIN 1055, mit Brüstungselementen aus Aluminium-Verbundplatten, die den ETB-Richtlinien und der Baustoffklasse B1 gem. DIN 4102, Teil 4 entsprechen.

Die Geländerhöhe beträgt entsprechend der Landes-Bauordnung an der niedrigsten Stelle des fertigen Belages 900 mm.

Die Geländer-Konstruktion besteht im wesentlichen aus folgenden Teilen :

  - Geländerstützen

aus Aluminium-Rechteckrohren gemäß Statik. Die Befestigung der Stützen erfolgt unten durch Aufsetzen mittels Einsteckteil auf den Untergurt und oben durch Vernieten mit dem Handlauf.

1.2		Handlauf

aus Aluminium-Strangpreß-Profil, oberseitig mit leichtem Gefälle für Wasserabweisung. Der Handlauf wird über die letzte Stütze, die größer ausgeführt wird (RR 60/50/3), an der Wand befestigt. Durch biegesteife Eckverbinder ist die Lastübertragung über dem gesamten Handlauf sichergestellt.

  - Untergurt

Aus Aluminium-Rechteckprofil 80/40/3; wird mittels Einschiebling mit den Geländerstützen verbunden. Ausgleichsschrauben übertragen die Lasten direkt auf die Kragplatte. Durch biegesteife Eckverbinder ist die Lastübertragung über dem gesamten Untergurt gewährleistet.

1.4		Brüstungselement

aus Aluminium-Verbundplatte, die aus zwei auf einen Polystyrol-(Styropor)-Hartschaumkern geklebten Aluminiumblechen und einer umlaufenden Einfassung aus Aluminium-Strangpreß-Profilen besteht. Der verwendete Klebstoff ist lösungsmittelfrei. Die Standard-Farbbeschichtung ist innen weiß (RAL 9016) und außen wahlweise nach RAL.

Das Brüstungselement wird mittels Nieten direkt auf den Geländerstützen befestigt.

Alle Leichtmetallteile

sind EV 1 eloxiert oder auf Wunsch in allen Farbtönen nach RAL lieferbar.

Alle Verbindungsteile

sind aus Edelstahl bzw. Aluminium (Blindniete)

_____________lfdm	à	________ € = ________________ €

Erzeugnis:	alupor		Loggiengeländersystem   500 light

oder gleichwertig

vom Bieter  angebotenes System: .............................................

(Nachweis der Gleichwertigkeit dem Angebot als Anlage beilegen)